绥庆环审[2022]6号

关于对庆安县嘉齐医院建

设项目环境影响报告表的批复

庆安县嘉齐医院：

你单位报送的《庆安县嘉齐医院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，现批复如下：

- 庆安县嘉齐医院建设项目，建设性质为新建。项目位于黑龙江省绥化市庆安县解放路96号，项目东侧为解放路（城市主干道），南侧1-2层为商服、2-4层为居民，西侧隔无名路为居民住宅楼，北侧为商服。主要设置急诊科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、康复医学科、预防保健科等科室。设置住院病床20张，日接诊人数80人，医护人员28人。新建污水处理站一座，新建事故池一座（容积4m3），设置危险废物暂存间一座，内设医疗废物及危险废物分区。本项目不设立传染病科、中医煎药室、PCR核酸监测实验室、手术室等科室；检验科不涉及含氰废水和含铬废水；项目口腔科外购烤瓷牙材料，无重金属废水产生。项目建筑面积908.61m2，总投资200万元，环保投资27万元，环保投资占总投资的比例为13.5%。在认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设与运行中应注意做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境管理工作，严格落实报告表提出的各项废气污染防治措施，施工人员生活污水排入城市污水管网，经庆安县污水处理厂处理达标后排入格木克河。要选用低噪声设备，采取减震降噪措施，合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工期场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523

-2011)标准要求。施工期产生的建筑垃圾集中收集，运至市政指定地点处理。施工人员生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

- 落实大气污染防治措施。本项目污水处理站产生的臭气经负压收集（收集效率为90%，风机量为500m3/h），进入活性炭吸附装置对废气进行除臭处理后经过15m排气筒，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表2恶臭污染物排放标准值”，达标排放。本项目在产生恶臭区域采取加盖等措施，减少恶臭气体无组织排放，确保污水处理站恶臭气体无组织排放浓度及臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。

（三）落实水污染防治措施。本项目自建污水处理站采用“一

级强化+消毒”处理工艺。医疗废水与生活污水排入自建污水处理站处理后，同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及庆安县污水处理厂进水水质标准，经市政管网排入庆安县污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并对设备进行合理布局，采取基础减震、隔声等措施。运营期厂界噪声排放要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。

（五）落实固体废物处理处置措施。医疗废物分类收集，暂时存放于医疗废物暂存间内，委托有资质单位进行统一处理。化粪池污泥、污水处理站污泥及栅渣在进行消毒处理后委托有资质的单位进行处置。污水处理站废活性炭定期更换，由厂家回收处理。生活垃圾集中收集，由市政卫生部门统一处理。

（六）落实地下水和土壤防治措施。本项目事故池、污水储池池体要采用钢结构或水泥建筑，内刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。危险废物暂存间地面进行防渗；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置。要加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。

(七) 加强环境风险防范。本项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，并配备应急物资，有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。

（八）本项目设置辐射设备，所涉及到的放射性部分均由院方委托相关有资质单位进行辐射环境影响评价，不在本次评价范围内。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行环境保护竣工验收。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求办理排污许可。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防

护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新审核。

六、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

二O二二年八月二十四日

绥化市庆安生态环境局          2022年8月24日印发

共印5份。